ООО «ПЕНЗАЗЕМПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

рабочего поселка СУРА

Никольского района

Пензенской  области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

2011

| ГИП Начальник отдела Архитектор | С.В. Пиявин С.И. Козлов А.С. Власов. |
| --- | --- |

Перечень представленных материалов.

Том 1. Пояснительная записка.

Том 2.  Графические  материалы.

- Схема современного использования территорий м 1:5000

- Схема проектных предложений м 1:5000

3.Схема водоснабжения м 1:5000

4.Схема газоснабжения м 1:5000

5.Схема транспортной инфраструктуры м 1:5000

6.Схема ГоиЧС м 1:5000

7. Схема планировочных ограничений м 1:5000

С О Д Е Р Ж А Н И Е.

| Исходные данные................................................................................................ 6 |
| --- |
| Положение о территориальном планировании | 7 |
| Введение.............................................................................................................. | 15 |
| Исторические сведения...................................................................................... | 16 |
| ГЛАВА I. Природные условия.......................................................................... | 18 |
| 1.1.Климат............................................................................................................... | 18 |
| 1.2.Рельеф.............................................................................................................. | 19 |
| 1.3. Гидрография и гидрология.......................................................................... | 19 |
| 1.4.Растительность................................................................................................. | 19 |
| 1.5. Почвообразующие породы, почвы.............................................................. | 20 |
| ГЛАВА II.Задачи территориального планирования рабочего поселка Сура | 21 |
| 2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры...................................................................................... | 21 |
| 2.2. Задачи по развитию транспортной инфраструктуры.............................. | 21 |
| 2.3. Задача улучшения экологического благополучия | 21 |
| 2.4. Задача повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры. | 22 |
| 2.5. Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания. | 22 |
| 2.6. Задачи по развитию системы зеленых насаждений. | 23 |
| ГЛАВА III. Современное состояние. Комплексная оценка и основные проблемы............................................................................................................. | 23 |
| 3.1.Современная планировочная ситуация.......................................................... | 23 |
| 3.2.Баланс территории....................................................................................... | 24 |
| 3.3. Жилой фонд.................................................................................................... | 25 |
| 3.4.Учреждения культурно-бытового обслуживания, административно-хозяйственные, общественные, образования, здравоохранения, спортивные сооружения..................................................................................... | 26 |
| 3.5.Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации.............................................................. | 26 |
| 3.6.Учреждения образования....................................................................... | 26 |
| 3.7.Учреждения здравоохранения...................................................................... | 26 |
| 3.8.Спортивные учреждения...................................................................... | 26 |
| 3.9. Инженерно-геологические условия............................................................ | 26 |
| 3.10.Оценка территории.............................................................................. | 27 |
| ГЛАВА IV. Мероприятия по охране окружающей среды......................... | 28 |
| ГЛАВА V. Социально-экономическая основа ..................................... | 31 |
| 5.1.Социально-демографическая ситуация......................................................... | 31 |
| 5.2Производство..................................................................................................... | 32 |
| 5.3.Расчет численности населения................................................................... | 33 |
| ГЛАВА VI. Проектное решение.................................................................... | 35 |
| 6.1.Архитектурно-планировочное решение........................................................ | 35 |
| 6.2.Жилые территории и жилая застройка........................................................ | 36 |
| 6.3.Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания и производственного комплекса........................................................................... | 36 |
| 6.4.Озеленение....................................................................................................... | 36 |
| 6.5.Внешний транспорт, уличная сеть и транспорт......................................... | 37 |
| 6.6.Водоснабжение, канализация, санитарная очистка..................................... | 38 |
| 6.7.Энергоснабжение:электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение... | 39 |
| 6.8.Теплоснабжение............................................................................................. | 39 |
| 6.9.Газоснабжение............................................................................................. | 39 |
| 6.10.Средства связи............................................................................................. | 40 |
| ГЛАВА VII. Инженерная подготовка территории......................................... | 41 |
| ГЛАВА VШ Оценка рисков возникновения ЧС......................................... | 42 |
| ГЛАВА IX. Инженерно–технические мероприятия гражданской обороны................................................................................................................ | 44 |
| ГЛАВА IХ. Технико–экономические показатели......................................... | 50 |

Исходные данные

Для разработки генерального плана поселения использовались следующие данные:

- Проект «Перераспределение земель сельсовета» и «Перераспределение земель совхоза» (90 годы).

- План землеустройства в границах сельсовета М 1:25000.

- Карта землепользования с нанесением рельефа местности в границах сельсовета М 1:25000

- Карта землепользования М 1:10000 на села

- Проект «Система земледелия и землеустройства совхоза» (80 годы)

- Почвы совхоза

- Материалы инженерно-экологических изысканий (паспорта), данные  по водопользованию

- Климатическая характеристика района, уровень грунтовых вод, инженерно-геологические изыскания

- Санитарная характеристика территории сельсовета – рай СЭН.

- Дежурная  карта по селам.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# р. п. СУРА

В связи с изменением во внешней политике государства в отношении развития военно-промышленного комплекса, экономических приоритетов развития производства, с развитием многообразия форм собственности, изменения методов управления экономикой, темпов демографических процессов возникла необходимость разработки новой градостроительной документации.

Генеральный план является основным градостроительным документом р.п. Сура.

Генеральный план служит основой для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития поселковой инфраструктуры, сохранения и развития территорий природного комплекса, - реконструкции производственных территорий, развития общественных, деловых и культурных центров, объектов отдыха, комплексного благоустройства.

## 1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи.

Цель  генерального плана — обеспечение устойчивого развития поселка как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселке. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надежность всех инженерных инфраструктур.

На уровне  генерального плана можно выделить несколько основных задач:

- . Формирование предложений по развитию пространственной организации рабочего поселка «Сура»   - на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов.

- . Повышение эффективности использования территории:

- разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения п. Сура;

- развитие и надежное функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры.

В основу разработки генерального плана р.п. Сура положены:

- . Использование в качестве инструмента для анализа и проектирования геоинформационных технологий и цифровых изображений.

- . Вариантный подход в определении параметров развития поселка, его ресурсного потенциала на расчетный период и прогнозировании соотношения реконструктивных мероприятий и строительства на вновь осваиваемых территориях.

- . Правила застройки - регулирующий документ, направленный на координацию интересов и стимулирование градостроительной деятельности.

- . Приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территории и формированию системы зеленых насаждений и охраняемых природных территорий - формирование природного каркаса территории.

## 1.2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия по территориальному планированию затрагивают все сферы жизнедеятельности. предприятий торговли (магазины), строительство новых жилых зон, расселение населения из санитарно-защитных зон в экологически чистые зоны и другие мероприятия, благоприятно повлияющих на поселок и на каждого жителя в отдельности.

# 1.2.1 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

«Зоровье» - один из приоритетных национальных проектов, который на территории Никольского района осуществляется по таким направлениям как выплаты денежных средств медицинским работникам и участковым службам, приобретение вакцины против многих  заболеваний, приобретение оборудования для медицинских учреждений и др. Данный национальный проект позволит реализовать и многие другие мероприятия, в которых нуждается поселок Сура в области здравоохранения. В настоящее время Сурская участковая больница обслуживает население рабочего поселка Сура. Больница полностью укомплектована кадрами (22 человека). Оснащены оборудованием стоматологический, акушерский, физиотерапевтический, процедурный и детский кабинеты, лаборатория (лаборант – врач с высшим образованием). При больнице имеется аптечный пункт. Ведет прием населения и стационар - врач общей практики. Ежемесячно из районного центра в поселок выезжает бригада врачей для приема и обследования населения.

Работают пункт скорой помощи (3 фельдшера).

Медикаментозное обслуживание населения осуществляется тремя аптечными пунктами.

На сегодняшний день согласно анализу расчетов учреждений поликлиник и больниц в поселке достаточно, согласно требований СниП, однако остается основная проблема в области здравоохранения на территории поселения - недостаточное материально-техническое обеспечение медицинского учреждения, что напрямую влияет на качество оказываемых медицинских услуг.  Участковая больница нуждается в приобретении новейшего компьютерного оборудования и оргтехники, так же назрела необходимость ремонта системы водоснабжения и канализации.

Дополнительное финансирование учреждений здравоохранения, оснащение больниц и поликлиник современным медицинским оборудованием, повышение качества предоставляемых медицинских услуг благотворно повлияет на улучшение качества жизни сельчан.

Образовательный процесс на территории муниципального образования осуществляют МОУ Сурская средняя школа, МДОУ детские сады «Ягодка» (три группы)  и «Колосок» (одна разновозрастная группа), детская школа искусств. Все образовательные учрежденная укомплектованы кадрами (71 человек) и отвечают всем современным требованиям для проведения образовательного процесса. В школе имеется компьютерный класс, подключена сеть  «Интернет». В 2008 году построен и открыт  современный спортивный зал стоимостью 13.6 млн. руб. Исторический музей школы неоднократно награждался дипломами. В запаснике хранится экспозиция ленинского музея. Хорошо поставлена кружковая работа и работа секций. Воспитанники школы принимают активное участие в жизни поселка – в благоустройстве поселка, в проводимых культурно – массовых и спортивных мероприятиях. В рамках программы «Образование» школе выделены автобус и газель, на которых перевозятся дети из сел Соколовка, Усть-Инза (Соколовский сельсовет) и Павловка  (Маисский сельсовет).Ежегодно из Сурской средней школы выпускаются  медалисты. В 2010 году  - одна золотая и две серебренные медали.

Детские сады размещены в типовых зданиях. Наполняемость полная. В детском саду «Ягодка» организованы выездные классы детской школы искусств по классам сольфеджио и пение. Воспитанники детского сада постоянные участники праздничных концертов Дома культуры.

Все учреждения образования в 2007 году переведены на газовое отопление (модульные котельные)и подключены к водопроводной сети.

Необходимо отметить, активное участие учреждений в областных конкурсах, что позволяет им, став победителями, получать денежные премии на приобретение оборудования и на другие нужды необходимые учреждениям.

Главной проблемой дошкольного воспитания детей на территории муниципального образования является  недостаточное финансирование, в связи с чем, остро стоит проблема укрепления материально-технической базы детских садов. Детский сад «Ягодка»,  нуждается в оснащении спортивным и игровым оборудованием, как на открытых площадках, так и в игровых группах, в приобретении мягкого инвентаря и мебели, компьютера и другой оргтехники.

## 1.2.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Жилищный вопрос отличается особой остротой, что требует серьезной концентрации средств и усилий в данной сфере с точки зрения определения перспектив развития и кардинального решения проблем.

Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения города в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается по двум направлениям:

-первое и основное, -преобразование существующей застройки путем реконструкции, модернизации и реорганизации жилых районов;

-второе, - освоение свободных площадок в границах территории поселка.

При разработке генерального плана р.п. Сура центральное место занимает вопрос расселения населения на его территории, а в частности, вопросы размещения населения по определенным районам, значение плотности населения в этих районах  и соответственно этажности, в конечном итоге создание образа новой застройки.

Планировочная структура предполагает сохранение сложившейся застройки и дальнейшее ее развитие в направлении реконструкции и строительства нового жилья на месте ветхого и брошенного, а также на вновь осваиваемых площадях.

На одной из таких площадок, площадью 4 гектара, расположенной вдоль автодороги Никольск - Ильмино в восточной части поселка до 2015 г.  (1-я очередь строительства по генплану) предполагается создание нового жилого микрорайона для сотрудников строящегося цементного завода, который будет располагаться недалеко от поселка. Еще одна площадка для перспективного строительства площадью примерно 9 гектар, расположена в западной части поселка,  третья, расположена в центральном районе поселка около южной границы. На данном участке, в ходе развития р.п. Сура, часть жилой застройки сложилась уже за границей поселка, что привело к необходимости расширения поселковых территорий за счет включения в границу поселка части территорий сельхозназначения  Соколовской сельской администрации  на которых расположилась ИЖС с последующим переводом этих территорий в земли р.п. Сура.  Благодаря расширению границ поселка (предложенными генеральным планом) рядом с жилой застройкой на южных территориях образовалась свободная от застройки площадка площадью около 4 гектар, на которой так же предлагается  развивать индивидуальную застройку.  К 2015 году площадь поселковой территории в границах муниципального образования должна составить около 450 гектар (что подлежит дальнейшему уточнению в процессе межевания границ муниципального образования).

## 1.2.3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

При строительстве и реконструкции социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры корректировкой генерального плана планируется размещение следующих приспособлений и оборудований:

-специальные указатели около строящихся и ремонтируемых объектов;

-телефоны-автоматы или иные средства связи, доступные для инвалидов;

-специальные указатели маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, городских парков, скверов и других рекреационных зон;

-пандусы и поручни у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

-пандусами при входах в здания.

## 1.2.3.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.

Процессы снижения экономических показателей привели к резкому сокращению рождаемости и увеличению смертности, сокращению численности населения в поселке. Дополнительно наблюдается отток населения в крупнейшие города в поисках работы. В связи с этим разрабатываются социально-экономические программы, призванные стимулировать развитие экономики и формировать благоприятные социальные условия.

Увеличение производственного потенциала села, активное инвестирование, улучшение экономического климата-это те тенденции, которые создадут возможность для формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Основные направления социально-экономических программ в р.п. Сура:

-перепрофилирование отдельных предприятий, активное развитие деревообрабатывающей промышленности, создание новых рабочих мест, уменьшение безработицы, развитие обслуживающей и торговой сферы, создание дополнительных учреждений культурно-бытового обслуживания.

Отраслевая структура Суры и структура собственности дают хорошие шансы для предпринимательских инциатив. Именно создание благоприятного инвестиционного климата-одна из главных задач поселковой инвестиционной политики. Следует отметить, что с вводом  в действие новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов значительно ужесточены экологические требования к ряду предприятий и производств, в частности, увеличены санитарно-защитные зоны для ряда предприятий.

Намечается дальнейшее развитие предприятий на существующих промтерриториях за счет внедрения на них современных и безопасных в экологическом отношении технологий и устройств, либо перепрофилирование отдельных производств.

В настоящее время все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая не только занятость самих предпринимателей, но и создание рабочих мест  для экономически активного населения. Крестьянско-фермерские хозяйства пополняют рынок мясом, молоком; коммерческие структуры товарами народного потребления, коммунально-бытовыми услугами.

Мониторинг развития бизнеса в поселке

|  | Наименование Предприятия | Вид деятельности | Вид выпускаемой продукции | Годовой объем выпуска,2010 | Числ. Работающих чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тонн куб.м. | В т.р. |  |
| 1 | ООО «Сура» | Производство хлебобулочных изделий, соление и копчение рыбы | Хлебобулочные изделия, соление и копчение рыбы, | 432.5 | 8887.0 | 45 |
| 2 | ООО «Б-Вьясский лесокомбинат» | Переработка древесины | Пиломатериал, тарная дощечка, поддоны, штакетник | 613.5 | 2454.0 | 26 |
| 3 | ИП Гладков В.Д. | Лесозаготовка и переработка древесины | Тарная дощечка, Штакетник | 1200.0 | 960.0 | 12 |
| 4 | ООО «Труд» Полосаткин В.С. | Обеспечение населения холодной водой | Обеспечение населения холодной водой | 29632 | 466.87 | 1 |
| 5 | ИП Шаипов Р.А. | АЗС | Заправка автотранспорта | - | 1082.8 | 4 |
| 6 | ИП Гукасян Г.Б. | Производство мягкой мебели | Диваны, кресла | - | 120.0 | 0 |
| 7 | ИП Квасницын Н.Б. | Розничная торговля | Продовольственные товары | - | 850.0 | 1 |
| 8 | ИП Викулова Л.А. | Ритуальные услуги | Ритуальные услуги | - | 50.0 | - |
| 9 | ИП Квасницын Н.Б. | Вспомогательные строительные работы | Изготовление дверных и оконных блоков | - | 35.0 | - |
| 10 | ИП Чупрунов А.Г. | Станция техобслуживания парикмахерская | Техническое обслуживание транспорта Услуги парикмахерской | - - | 70.0 70.0 | 1 1 |
| 11 | ИП Чупрунов А.Г. | Медикаментозное обслуживание | Медикаментозное обслуживание | - | 450.0 | 1 |
| 12 | ИП Чупрунов А.Г. | Розничная торговля | Реализация промышленных и продовольственных товаров |  | 2500.0 | 12 |
| 13 | ИП Богатов Н.Н. | Розничная торговля | Реализация продовольственных и хозяйственных товаров | - | 9600 | 14 |
| 14 | ИП Михеева В.Ф. | Розничная торговля | Реализация продовольственных и промышленных товаров |  | 2400 | 2.5 |
| 15 | ИП .Авакимян К.М. | Розничная торговля | Реализация запчастей, промышленных и хозяйственных товаров | - | 600.0 | 5 |
| 16 | ИП Богатов В.М. | Прудоводство | Рыбалка, отдых | - | 37.5 |  |
| 17 | ИП Мартынова НВ | Розничная торговля | Продовольственная и промышленная группы товаров | - | 500.0 | 3 |

## 1.2.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗОНЫ ОТДЫХА

Архитектурно-планировочным решением предусматривается создание системы зон отдыха местного значения. Предлагается освоение пойменной территории реки Сура. Создание небольшой набережной, парковой зоны. Так же проектом генерального плана предлагается создание зоны отдыха рыбака.

## 1.2.5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Генеральным планом предлагаются меры по инженерно-техническому благоустройству территории села. В центральных районах  организуется ливневая канализация, на территориях новых микрорайонов создание сети тепло-, газо-, и водоснабжения и канализации.

## 1.2.7. ЛАНДШАФТНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ

Предусматривается ландшафтное благоустройство районов, создание систем общественной зелени, организацией фонтанов и малых архитектурных форм.

## 1.2.8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

По транспортной сети предлагается расширение проезжих частей существующих путепроводов и асфальтирование улично- дорожной сети. Для эффективной реализации социально-экономических программ актуальной остается проблема современного неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети, которая требует реконструкции и формирования новых транспортных связей различных частей села.

Таким образом в соответствии с предложениями по развитию р.п. Сура, проектом генерального плана предлагается:

На первую очередь строительства (2015г.) увеличение жилищной обеспеченности  с 24,5 м2 до 27,8м2 на человека, реабилитация и развитие системы зеленых насаждений, благоустройство существующих улиц с созданием пешеходных дорожек и мест кратковременного отдыха, детских площадок.

К 2025 году планируется полностью реконструировать улично — дорожную сеть поселка и освоить  незастроенные поселковые территории.

Введение

Территория муниципального образования р.п. Сура площадью  442 га состоит из единого массива. Численность населения 2357 человек, количество хозяйств 923.

Административный центр муниципального образования - р.п.Сура, который относится к категории городского поселения. Граничит муниципалитет с Соколовским и Ильминским сельсоветами Никольского района, Лунинским районом и республикой Мордовией.

Транспортная удаленность муниципального образования

|  | Наименование транспортного узла | Расстояние , км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ж.д.станция Сура расположена в р.п. Сура | - |
| 2 | До ближайших аэропортов - Пенза - Саранск | 170 140 |
| 3 | До районного центра | 45 |
| 4 | До областного центра | 170 |

Дорога с асфальтовым покрытием связывает поселок с районным и областным центрами, Сосновоборским районом и Ульяновской областью. При маршруте до р.п.Лунино дорога с асфальтовым покрытием прерывается на 25 км грунтовой дороги. Протяженность асфальтового покрытия по поселку 7 км. Автобус по маршруту Никольск – Ильмино через поселок проходит  два раза в неделю. В другие дни транспортное сообщение с райцентром – электричкой до станции Ночка и далее рейсовыми автобусами частным транспортом.

Исторические сведения о муниципальном образовании

Рабочий поселок Сура как поселение возник в середине 18 века и именовалось село Чирково. В 1930 году село переименовано в село Сура. В 1961 году селу Сура присвоен статус рабочего поселка городского типа.

До революции 1917 года с.Чирково входило в Городищенский уезд Пензенской губернии, затем отнесено в Больше-Вьясскую волость Саранского уезда. В конце 1928 года с. Сура (село Чирково) отнесено к Лунинскому району Пензенской области. В 1963 году, при укрупнении районов, р.п.Сура включен в состав Никольского района Пензенской области.

В первой половине 19 века село Чирково принадлежало поручику  Александру Никитичу Шеншину (1819-1873 гг), женатому на Любови Афанасьевне Фет, сестре поэта Фета, который неоднократно приезжал в с.Чирково.

Другой владелец с.Чирково – Владимир Александрович Шеншин (1814-1873 гг) был университетским другом М.Ю.Лермонтова.  Шеншин хранил много автографов и юношеских стихотворений поэта.

В 1909 году Шеншина – Сабурова О.И. в с.Чирково построила спиртзавод, мельницу. Промышленник Коньков открыл бондарную мастерскую (в последствии деревообрабатывающий завод, ООО «Мебель»). Промышленник Янковский имел лесопилку. Купцы Славников, Винокуров, Коробов, Чувашов, Чубиков торговали хлебом и промышленными товарами.

Крестьянский земельный надел в среднем был на 30% ниже, чем в остальной части Европейской России. Жизнь чирковских помещичьих крестьян была тяжела и безотрадна. Жили они в курных избах, сеяли просо, горох, гречиху, коноплю, картофель. Многие крестьяне занимались бондарным ремеслом: делали бочки, шайки, колеса, гнули дуги. Изделия сбывали в Саранск, Инзу, Лунино, Большой Вьясс.

После революции 1917 года все промышленные предприятия отошли народу. Переход к новой жизни происходил мирным путем.

В 1930 году в с.Сура был организован колхоз (на его базе в настоящее время организовано ТНВ «Кулагин и компания».

На протяжении долгих лет усадьба Шеншиных имела огромное значение в жизни населения. В середине 40 годов в усадьбе был открыт Дом отдыха. В июне 1941 года на базе Дома отдых экстренно организован эвакогоспиталь № 2776 Куйбышевского управления эвакогоспиталями ВЦСПС.

С военно-санитарных поездов от ж.д.станции Сура до эвакогоспиталя раненных в госпиталь  перевозили на санях или телегах. Электрическое освещение подавалось 3-4 часа в сутки, остальное время – керосиновые лампы. Но это не мешало врачам оперировать и лечить на соответствующем уровне. В госпитале скончался только один раненный – лейтенант Носенко, похороненный на Сурском поселковом кладбище. На могиле установлена мемориальная доска и за ней ухаживают школьники.

Работа эвакогоспиталя отмечена Сталиным, приславшим в 1945 году благодарственное письмо. В школьном краеведческом музее находится уникальный документ – отчет о проделанной работе за время войны, имеются подлинные фотографии врачей и больных времен войны.

Железнодорожная станция Сура стала убежищем от неминуемой смерти  для 510 человек, в том числе для 84 еврейской семьи (257 человек), поляков, белорусов.

Спиртзавод давал спирт для промышленных целей и фронта. Бондарное предприятие поставляло сани на фронт.

Земля Сурская дала двух героев Советского Союза: Винокуров Александр Архипович – генерал-майор авиации (умер в 1974 году и похоронен на Ваганьковском кладбище г.Москвы) и Нестеров Петр Андреевич, 1926 г.р., проживающий в р.п.Сура.

9 мая 1984 года, к 40-летию Победы, открыт памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  312 сурчанам. Памятник строился на средства населения и предприятий поселка. Выполнен зодчими г.Ленинграда.

Восемь сурчан исполнили свой интернациональный долг в Афганистане, один из них, Волков Андрей Алексеевич, погиб 24 марта 1987 года.

ГЛАВА I. Природные условия.

1.1. Климат.

Муниципальное образование р.п. Сура расположен во «II В» климатическом районе, I климатической зоне Пензенской области и характеризуется достаточным увлажнением.

Приводимая характеристика климата составлена по материалам наблюдений метеостанции «Пенза» (осадки, ветер, влажность, температура воздуха), помещенных в климатических справочниках и СНиПе 23-01-99, «Строительная климатология».

Температурный режим характеризуется следующими величинами:

| ПериодI | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-13,3 | -12,9 | -6,8 | 3,7 | 12,7 | 17,2 | 19,2 | 17,5 | 11,2 | 3,6 | -4,1 | -10,2 | 3,2 |

Абсолютный минимум температур составляет минус 43 градуса С (январь), а абсолютный максимум – плюс 39 градуса С (июль).

Первый заморозок приходится на 20 сентября, а последний на 16 мая. Продолжительность безморозного периода 117 дней.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 22 ноября,  схода – 10 апреля, средняя высота снежного покрова – 40 см.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 149 дней, окончательный сход снега – 10 апреля, полное оттаивание почвы – 21 апреля.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 527 мм.

Нормативная снеговая нагрузка 120 кг/кв. м.

Ветровые условия (в %) и среднее число штилей в нижеследующей таблице

| направление периодС | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой8 | 7 | 7 | 22 | 11 | 14 | 17 | 14 | 15 |
| Холодный4,8 | 5,4 | 7 | 29 | 12,8 | 14,2 | 16 | 10,8 | 12,8 |
| Теплый10,9 | 7,4 | 7 | 17,4 | 9,7 | 13,7 | 17,4 | 16,7 | 16,8 |

Преобладающие ветры в целом за год – южные, юго-западные.

Нормативный скоростной напор ветра 30 кг/кв. м.

Средние показатели относительной влажности воздуха характеризуются следующими величинами:

| ПериодIIIIII | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относит. влажность648180 | 75 | 62 | 64 | 69 | 73 | 74 | 81 | 85 | 86 | 76 |

Наименьшие ее значения наблюдаются в период с мая по июль, а наибольшие – в ноябре – январе.

Среднее число дней с туманом за год – 30, из них 20 дней в октябре – марте.

1.2. Рельеф.

Рельеф территории холмистый, изрезанный оврагами. Русла и склоны оврагов в большинстве случаев задернованы и облесены. Рельеф поселка имеет общий уклон к реке Инза. Перепад высот 43 м. Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова территории: на равнинных плато и очень пологих склонах сформировались черноземы, выщелоченные, светло-серые и темно-серые лесные почвы; преобладание в элементах рельефа склонов различной экспозиции и крутизны вызвало развитие эрозионных процессов и наличие различной степени смытых почв.

Господствующие среднегодовые ветры – южные, и юго-западные. Среднегодовое количество осадков 450-500 мм.

1.3. Гидрография и гидрология.

Гидрографическая сеть территории муниципального образования р.п. Сура представлена  реками Сура и Инза.

Река Сура протекает вдоль западной части поселка в направлении с юга на север. Русло реки извилистое, берега крутые, местами обрывистые. Источниками питания реки являются ливневые и талые воды. Берега  реки неблагоустроены, укрепление производится посредством посадки трав и кустарника. Река Инза протекает вдоль северной границы поселка и впадает в реку Сура на северо-западе.

1.4.Растительность.

По ландшафтным особенностям землепользование поселения относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья. Основная территория занята под посев сельскохозяйственных культур. Естественная растительность сохранилась на землях гослесфонда и небольших участках, неудобных для распашки, на склонах и днищах оврагов и балок,

Основные породы древесной растительности дуб, береза, сосна, ель, ива, ветла, орешник.

1.5.Почвообразующие породы и почвы.

В геологическом строении территории сельской администрации  принимают  участие отложения палеоцена сызранского и саратовского яруса, которые с поверхности прикрыты аллювиально-делювиальными образованиями четвертичного возраста.

По долинам рек почвообразующими породами являются современные аллювиальные отложения.

Преобладающими почвами на территории поселка являются почвы светло-серые лесные супесчаные, распространенные по плоским вершинам водоразделов, очень пологим склонам различной экспозиции; светло-серые, серые-лесные, средне-суглинистые в том числе слабокаменисто-слабощебневатые почвы плоских вершин водоразделов, очень пологих и пологих склонов различной экспозиции, темно-серые, средне-легкосуглинистые почвы пологих вершин водоразделов, очень пологих и пологих склонов различной экспозиции. Небольшую часть  занимают черноземы оподзоленные, выщелоченные средне-малогумусные среднегумусные, среднесуглинистые почвы очень пологих и пологих склонов северо-восточной, северо-западной экспозиции. Аллювиальные почвы приурочены к поймам рек.

Определенное место в почвенном покрове занимают в разной степени эродированные почвы, занимающие различные склоны водоразделов.

ГЛАВА II.

# Задачи территориального планирования р.п. Сура

Территориальное планирование р.п. Сура направлено на определение функционального назначения территорий поселка, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры.

1. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного строительства  под застройку новых, свободных от застройки территорий, а также  повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий. При  освоении новых территорий и реконструкции сложившейся застройки  необходимо сохранение ценных природных ландшафтов и зеленых насаждений.

2.  Развитие и преобразование функциональной структуры р.п. Сура в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций  и отраслей экономики  Никольского района.

3. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариативные возможности развития основных функциональных зон поселка по главным планировочным осям (природным и транспортным).

2.2. Задачи по развитию транспортной инфраструктуры.

- Установление местоположения объектов транспортной инфраструктуры местного значения, местоположения и основных параметров магистральных дорог, сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий.

- Подготовка предложений по развитию сетей и отдельных сооружений федерального и регионального уровней в увязке с федеральными и региональными планами, решениями Генерального плана по развитию объектов местного уровня.

## 2.3. Задачи улучшения экологического благополучия.

Рабочий поселок Сура – достаточно развитый промышленный и транспортный узел в Никольском районе. В настоящее время экологическая ситуация оценивается  как умеренная и обусловлена  частичным загрязнением  поверхностных и подземных вод, деградацией лесных массивов, ускоренной эрозией почв.

Значительному загрязнению подвержены поверхностные воды р. Инзы и р. Суры. Вопросы улучшения экологического состояния водных объектов

относятся к приоритетным, ввиду использования поверхностных вод для  целей рекреации, а также рыбохозяйственного значения  рек Инза и Сура.

Стратегической установкой генерального плана является обеспечение экологической безопасности территории и населения р.п. Сура при максимальном сохранении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации. Для этого необходимо решение следующих задач:

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и улучшение медико –гигиенической ситуации в населенных пунктах;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- организация современной системы сбора и утилизации отходов;

- защита территории  от затопления и подтопления;

- создание единой территориальной системы экологического мониторинга;

- создание эффективной системы организации, управления и контроля природоохранной деятельности существующей в поселке.

## 2.4. Задача повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры.

Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития территории поселка необходимо обеспечение всего поселения  надежной, современной инженерной инфраструктурой, обеспечение новой жилой застройкой, всем комплексом инженерного оборудования, а также развитие инженерной инфраструктуры в неблагоустроенных территориях р.п. Сура.

## 2.5. Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания.

1. Удовлетворение потребности населения поселка в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития территории сельсовета, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов.

2. Достижение для жилых районов  уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания,  в том числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий по доступности объектов обслуживания для всех жителей.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселка с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

5.Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества, строительство новых учреждений сервиса, отвечающих изменившимся социальным запросам жителям.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

## 2.6. Задачи по развитию системы зеленых насаждений.

Основные мероприятия, намеченные генеральным планом в направлении развития рекреационных зон предусматривают:

- сохранение и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования реабилитацию сложившихся элементов системы озеленения и рекреации.

- Озеленение и благоустройство существующей транспортной сети с созданием пешеходных и велодорожек.

ГЛАВАIII

Современное состояние.

Комплексная оценка и основные проблемы.

3.1. Современная планировочная ситуация.

Муниципальное образование – рабочий поселок Сура  является административным центром и расположен в северо-западной части Никольского района Пензенской области. Общая площадь р.п. составляет 442 га. Территория рабочего поселка состоит из единого массива и расположена на территории Соколовского сельсовета.

Ближайшая железнодорожная станция расположена на территории р.п. Сура. Расстояние до административного центра района – города Никольск 45 км, до областного центра – г. Пензы 170 км.

Основное направление развития муниципального образования р.п. Сура личное подсобное хозяйство и промышленность.

Территория поселения расположена на западном склоне Приволжской возвышенности, на наиболее высокой части области – Сурском водораздельном плато-отроге Сызранской гряды.

Рельеф территории холмистый, изрезанный оврагами.  Рельеф р.п. Сура имеет общий уклон к реке Инза.   Русла и склоны оврагов в большинстве случаев задернованы и облесены.

Территория отличается живописностью окружающего ландшафта, обогащенного лесами.

Производственная зона, в основном, сосредоточена в восточной и центральной части поселка.

3.2. Баланс территории

Современная граница муниципального образования рабочий поселок Сура охватывает территорию 442 га.

Свободные территории для организации массового жилищного строительства в пределах черты населенного пункта имеются в западной и восточной части поселка . Однако, имея наличие ветхого жилья в поселке целесообразно при необходимости не расширять существующие границы населенных пунктов, а осуществлять строительство на месте сносимого старого жилого фонда, а так же на частично застроенных   и включаемых в границу населенного пункта территориях на юге поселка (обозначены на схемах пурпурным цветом 8 га), что потребует перевода земель из категории сельхозназначения Соколовской сельской администрации в земли населенного пункта р.п. Сура.

В настоящее время территория поселения распределена следующим образом:

| № п.п. Категории земель | Площадь, га сущ. | Площадь, га проект. | % к общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Земли поселений, в том числе: | 442 | 450 | 100 |
| Жилая застройка | 159,3 | 167,3 | 46,4 |
| 3Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения, в том числе: | 58,7 | 58,7 | 13 |
| Кладбища | 1 | 1 | 0,22 |
| Земли автомобильного транспорта | 182 | 182 | 40,4 |
| 4Земли водного фонда | 5 | 5 | 1,1 |
| 5Неудобные земли (ж.д. полотно) | 36 | 36 | 8 |

Характеристика существующего жилого фонда

на 01.01.2011г.    р.п. Сура

| Наименование | Числен- ность населения | Жилой фонд, всего | В т о м ч и с л е: | Средняя обеспе- ченность общ. площ. м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | м2 общей площади | муниципальный | индивидуальный |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | кол-во общ. площадь | кол-во домов | м2 общей площади |  |
| 1. Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. р.п. Сура | 2137 | 878 | 52216 |  | 25 |  | 1916 | 853 | 50300 | 24,5 |

Проектом предусматривается постепенный снос ветхого и брошенного жилого фонда по мере  его износа, а также строительство  новых индивидуальных жилых домов преимущественно из местных строительных материалов по индивидуальным проектам.

При каждом жилом доме предусмотрены приусадебные участки. На приусадебных участках, кроме выращивания овощей,  могут размещаться хозяйственные постройки для содержания домашнего скота и птицы.

3.4.  Учреждения культурно–бытового обслуживания.

Современное обслуживание населения находится на достаточном уровне.

В поселении существуют детские сады, учреждения коммунально-бытового обслуживания, школа, библиотека и СДК.

Предприятия торговли представлены небольшими магазинами,  расположенными в р.п. Сура

3.5.  Административно-хозяйственные и

общественные учреждения и организации.

Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации представлены поселковой администрацией, опорным пунктом милиции и др.

3.6.  Учреждения образования.

Учреждения образования в р.п. Сура, представлены двумя детскими садами и школой

Все учреждения занимают специальные здания и находятся в удовлетворительном состоянии.

3.7.Учреждения здравоохранения.

Учреждения здравоохранения представлены больницей и поликлиникой,   основанных на базе бывшего санатория  расположенными на востоке поселка, на территории Сурского дендроучастка.

3.8.Спортивные учреждения.

Представлены спортивными площадками при средней школе.

3.9. Инженерно – геологические условия.

Инженерно-геологические и геоморфологические условия  в поселке Сура  благоприятны для строительства.

Рельеф территории холмистый, изрезанный оврагами.  Рельеф р.п. Сура имеет общий уклон к реке Инза.

Естественным основанием для фундаментов будут служить преимущественно суглинки, глины,  Нормативная нагрузка на вышеуказанные грунты принята 2,0 кг/см2. Грунтовые воды залегают на глубине до 5-7 м. Грунты устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

Господствующие среднегодовые ветры- южные, юго-западные. Села расположены в зоне умеренно-континентального климата. Среднегодовое количество осадков от 450-500мм.

Нормативная глубина промерзания грунта 1,8 м. Грунтовыми, ливневыми и паводковыми водами площадка не затапливается.

Отрицательные физико–геологические явления не имеют  широкого развития и выражены овражной эрозией.

3.10. Оценка территории.

По совокупности природных факторов большая часть рассматриваемой территории является благоприятной для ведения сельского хозяйства и освоения ее застройкой. Она характеризуется спокойным рельефом поверхности, устойчивыми грунтами – естественными основаниями фундаментов и глубоким (глубже 3,0 м) залеганием грунтовых вод.

К неблагоприятным участкам относятся склоны крутизной 10 – 20 %,  овражно-балочный комплекс, поймы реки  Сура, Инза.

ГЛАВА IV. Мероприятия по охране окружающей среды.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития муниципального образования р.п. Сура  направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, с реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Воздушный бассейн поселения характеризуется благоприятными санитарно-гигиеническими условиями, что определяется отсутствием промпредприятий с большими выбросами вредных веществ, а также хорошей продуваемостью территорий и наличием крупных лесных массивов.

Основными источниками загрязнения в проектируемом поселке являются спиртзавод, автотранспорт и другие сельскохозяйственные машины, производственные постройки, хозяйственные постройки для скота, находящегося в личном пользовании, бытовые и производственные отходы, ядохимикаты и минеральные удобрения, применяемые на полях, примыкающих к селитебной территории.

К источникам загрязнения также относятся кладбища.

В подземных водах следов поверхностного загрязнения не обнаруживается. На скважинах оборудованы санитарно-водоохранные зоны первого пояса.

В гигиенической оценке проекта планировки особое место имеет выбор территории под застройку и ее функционально-строительное зонирование, выполненное с учетом градостроительных, естественных и санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих оптимальную среду жизнедеятельности сельского жителя. Генеральным планом предусматриваются следующие основные экологически ориентированные планировочные решения:

- В сложившихся экологических условиях развитие производственных узлов на период расчетного срока ограничивается в установленных территориальных границах. Предусмотрены организация озелененных санитарно-защитных зон, проведение на предприятиях комплекса природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня вредного экологического воздействия.

- Разработан комплекс мероприятий по охране водных ресурсов, включающий следующие направления:

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- восстановление нарушенных режимов малых водоемов;

- развитие научно-обоснованной системы мониторинга поверхностных и  подземных вод.

Проектом предусмотрено развитие и усовершенствование планово-регулярной системы санитарной очистки территории населенных пунктов, нормативное обеспечение сооружениями санитарно-технического назначения:

- развитие системы удаления ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок и пр.

- благоустройство улиц.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана, в том числе по следующим показателям:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на селитебных территориях;

- организация защитных  зеленых зон между производственными и жилыми территориями;

- экологическая реабилитация водных объектов путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, организация и благоустройства водоохранных зон;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий;

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры города;

- создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, а также сохранение  лесов, развитие системы особо охраняемых природных территорий;

- организация комплексной системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почв, зеленых насаждений .

Зоны особо охраняемых территорий.

Природо-экологические условия развития территории р.п. Сура  неразрывно связаны с зонами особо охраняемых территорий.

В границах р.п. Сура находится территория Государственных заповедников — Сурский дендроучасток, площадью 2,5 га, который относится к особо-охраняемым территориям.

Перечень особо охраняемых территорий муниципального р.п. Сура и их характеристика

| № п/п | Наименование зоны особо охраняемой территории | Наименование территории | Наименование объекта | Статус | Расположение | Ширина охраняемой зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли особо охраняемых природных территорий | Памятник природы | Сурский дендроучасток | Регионального значения | р.п.. Сура (решение Пензенского облисполкома за № 348 от 29. 06. 1983г.) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

В состав зон особо охраняемых территорий включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов; природоохранного назначения; рекреационного назначения; историко-культурного назначения; иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаются охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории указанных территорий: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий.

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Пензенской области утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органом исполнительной власти Пензенской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

ГЛАВА V. Социально-экономическая основа развития поселения и расчет численности населения.

Экономическую основу местного самоуправления муниципального образования р.п. Сура составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета Сурской поселковой администрации, имущественные права.

Кроме того, удовлетворению потребностей населения служат предприятия и организации различных форм собственности, расположенные на территории поселения.

На территории поселения признается и гарантируется местное самоуправление. Представительным органом местного самоуправления является Комитет местного самоуправления Сурской поселковой администрации. Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления является администрация Сурской поселковой администрации.

5.1. Социально-демографическая ситуация.

Численность населения по данным Никольского подразделения территориального органа федеральной службы государственной статистики  Пензенской области на 01.01.2011 года по Сурской администрации составила 2125 человек.

За 2010 год родилось 55человек, умерло 221.

Сокращение численности населения происходит за счет естественной убыли, а также недостаточного миграционного потока.

По состоянию на 01.01.2011 г.  числится 653 пенсионера, что составляет 30,7 от общей численности населения.

5.2. Производство.

Приоритетной отраслью экономики поселка является промышленность. Основным бюджетообразующим предприятием  до 2006 года являлся Шеншинский спитзавод. В настоящее время спиртзавод признан банкротом, оборудование и технические средства проданы, выставлены на аукцион основные средства.

В настоящее время реальный сектор экономики представляет средний и малый бизнес (ООО «Сура», лесопункт), который ежегодно развивается.

Наличие с/х животных у населения приведены в таблице:

| р.п. Сура |
| --- |
|  |  | 2011 | 2015 | 2025 |  |  |
| КРС |  | 380 | 430 | 520 |  |  |
| свиньи |  | 442 | 502 | 662 |  |  |
| овцы |  | 281 | 400 | 120 |  |  |
| лошади |  | 8 | 8 | 10 |  |  |
| птица |  | 3271 | 3500 | 4200 |  |  |
| кролики |  | 215 | 300 | 600 |  |  |
| пчелы |  | 192 | 250 | 400 |  |  |

Наличие техники в поселении на 01. 01. 2011 представлено в таблице:

|  | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛПХ | КФХ | СПК |
| тракторы | 49 | 48 | - | 1 |
| комбайны | - | - | - |  |
| автомобили грузовые | 17 | 16 | 1 |  |
| автомобили легковые | 215 | 211 | 3 | 1 |
| спецавтомашины | - | - | - |  |

По прогнозу  на ближайшие 5 лет количество техники увеличится на 1% от существующего.

В поселении все виды сельскохозяйственной продукции производятся в личном подсобном хозяйстве.

Площади занятые выращиванием на приусадебных участках овощей- 26,6га, картофеля- 96 га.

5.3. Расчет численности населения.

Определяющим фактором демографической ситуации становится естественная убыль населения, которая является результатом совокупного действия превышения смертности над рождаемостью и неблагоприятной возрастной структурой.

Доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 23,9%.

За годы реформирования экономический потенциал в прежнем виде утрачен, разрушен хозяйственный комплекс.

Тем не менее, за последние годы наметились определенные сдвиги в положительную сторону. Активизировалась самозанятость населения, проведена большая работа по сохранению действующих рабочих мест, по укреплению личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и развития малого бизнеса.

Трудовой баланс населения на 01.01.2011 года представлен в следующей таблице:

| показатели | Существующее 2010г | Прогноз 2015г | Прогноз 2025г |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Население в трудоспособном возрасте - всего | 726 | 711 | 742 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 35 | 38 | 35 |
| 2. Лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 85 |  |  |
| 3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 50 | 50 | 50 |
| Б. Занятое население в трудоспособном возрасте А-(1+2+3) (в т.ч. в материальной сфере) | 556 | 645 | 657 |
| В. Население в пенсионном возрасте | 642 | 682 |  |
| В том числе: |  |  |  |
| а) продолжающие участвовать в производстве | 52 | 50 |  |
| Итого трудовых ресурсов Б+а | 763 | 695 |  |
| - градообразующая группа | 530 | 462 |  |
| - обслуживающая группа | 233 | 233 |  |

Возрастная структура населения р.п. Сура

| Категория населения | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % |
| Дети до 15 лет | 408 | 19,2 | 415 | 18,6 | 435 | 18,9 |
| Трудоспособный возраст | 726 | 34,2 | 711 | 31,8 | 742 | 32,2 |
| Мужчины (16-59 лет) | 447 | 21 | 466 | 20,9 | 419 | 18,2 |
| Женщины (16-54 года) | 564 | 26,5 | 585 | 26,2 | 616 | 26,8 |
| Пенсионный возраст | 653 | 30,7 | 672 | 30,1 | 689 | 29,9 |
| Число семей и одиноких жителей | 878 | - | 978 | - | 978 | - |

Численность населения, рождаемость и смертность.

| наименование | 2006-2010 | До 2015 | До 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % |
| население | 2125 | 100 | 2235 | 100 | 2301 | 100 |
| рождаемость | 55 | 2,46 | 95 | 4,3 | 105 | 4,6 |
| смертность | 221 | 9,9 | 220 | 9,8 | 225 | 9,8 |
| Превышение смертности над рождаемостью | -166 | - | -125 | - | -120 | - |
| прибывшие | 272 | - | 270 | - | 270 | - |
| В т.ч. мигранты со статусом | - | - | - | - | - | - |
| Мигранты без статуса | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА VI. Проектные решения.

6.1. Архитектурно-планировочное решение.

Современная застройка — в основном одноэтажная усадебная застройка с низкими плотностями.

Производственные территории расположены в границах населенного пункта

Решение композиционной структуры поселения в значительной степени и предопределилось сложившейся планировочной ситуацией и следующими обстоятельствами:

- Исторически сложившейся структурой застройки;

- Учетом природного ландшафта;

- Наличием ручьев, речек и прудов.

Проектируемая планировочная структура административного центра предполагает сохранение сложившейся застройки и дальнейшее ее развитие в направлении реконструкции и строительства нового жилья на месте ветхого и брошенного, строительство новых микрорайонов  в настоящее время уже на частично застроенных территориях на юге поселка, в связи с этим произойдет расширение границ поселка в южном направлении. Так же в западной части поселка запроектирована территория для размещения нового жилого микрорайона площадью 4 га для сотрудников и рабочих строящегося цементного завода. (Застройщик Эко-Инвест), создания системы озелененных пространств, благоустройства.

Предлагаемая планировочная структура поддерживается взаимоувязанной системой озеленения населенного пункта, включая наряду с насаждениями общего пользования (бульвары, сады, скверы), также санитарно-защитные насаждения.

Принято следующее функциональное зонирование:

- Селитебные территории, включающие все виды существующей застройки и новое строительство

- Спортивная зона

- Производственная зона, включая здания и сооружения транспорта, склады, коммунальные предприятия.

Архитектурно-планировочная композиция поселения строится на двух главных планировочных осях:

- Ландшафтные оси – река Сура; овражно-балочный комплекс, расположенный северо-восточнее с. Сура,  а так же река Инза, протекающая по  северной границе поселка.

- Главные транспортно-планировочные оси –  Куйбышевская железная дорога и автодорога Никольск-Ильмино.

Основная идея планировочной структуры и инженерно экологическое и функциональное зонирование показаны в графических материалах в М 1:5000.

Проектное решение р.п. Сура предусматривает сохранение исторического ядра. Улица Пятилетки сохраняется как главная. Вдоль этой улицы проектируется система общественных площадок с административными, торговыми зданиями и учреждениями культурно-бытового обслуживания. Другой композиционной осью поселка являются жилые улицы Нагорная и Куйбышевская, связывающие въезд в поселок и общественный центр.

На  улице Куйбышевской размещается территория школы,СДК,  АТС, сберкасса.

Недостатком территории населенного пункта  является практически полное отсутствие дорог с твердым покрытием.

Застройка улиц жилыми домами с хозпостройками по индивидуальным и типовым проектам преимущественно из местных  строительных материалов.

Архитектурно-планировочное решение генерального плана предусматривает возможность дальнейшего развития поселения за счет реконструкции жилой застройки по уже  сложившимся улицам поселка. Застройку новых территорий и реконструкцию сложившейся застройки планируется осуществлять индивидуальными жилыми домами и домами высотой до 3-х этажей.

6.2. Жилые территории и жилая застройка.

Снос жилого фонда рекомендуется осуществлять по мере его амортизации и с учетом конкретной необходимости в высвобождаемой территории для объектов нового строительства.

6.3. Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания и производственного комплекса.

На момент составления проекта  учреждения и предприятия обслуживания в поселении представлены в следующем составе:

- р.п. Сура: сельский дом культуры, магазины, библиотека, филиал Сбербанка, отделение связи, школа, больница, детские сады;

Все существующие объекты сохраняются на расчетный срок.

6.4. Озеленение.

Поселение находится в зоне смешанных лесов. Климат умеренно-континентальный.

Вегетативный период несколько превышает безморозный, и растения страдают от ранних осенних (середина сентября) и поздних весенних (середина мая) заморозков.

В летнее время район подвержен суховеям, вызывающим засухи, в связи с чем, необходимо предусмотреть регулярный полив зеленых насаждений.

Проектом предусматривается озеленение территорий с учетом оценки существующих насаждений и норм проектирования по основным видам:

- насаждения общего пользования – бульвары и скверы из расчета 12 м.кв. на человека;

- насаждения ограниченного пользования – участок школы и других объектов культурно-бытового назначения, производственной и жилой территории, размер которых нормируется по вместимости этих объектов с учетом плотностей застройки;

- насаждения специального назначения – санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные и другие, нормируемые по специальным СНиП и требованиям.

Проектом сохраняются существующие зеленые насаждения.

Все зеленые устройства нуждаются в дополнительном благоустройстве и расширении ассортимента.

К концу расчетного срока обеспеченность площадью насаждений общего пользования должна составить не менее 8 м2 на жителя.

Проектом предусматривается озеленение санитарно-защитных зон от производственных территорий с созданием здесь зон строго строительного режима.

Растущие овраги подлежат облесению. 	Облесение овражных территорий должно производиться путем создания смешанных насаждений, включая плодово-ягодные культуры.

6.5.Внешний транспорт, уличная сеть и транспорт.

По территории р.п. Сура проходит автодорога районного значения с твердым покрытием Никольск - Ильмино;

Покрытие на автодороге асфальтобетонное.

По всей сети осуществляется автобусное сообщение согласно утвержденному расписанию, которое сохранится и на расчетный срок.

Значение автодороги сохранится на расчетный срок.

Развития железнодорожного и авиатранспорта не ожидается.

Сложившаяся уличная сеть населенного пункта не благоустроена, большинство улиц и дорог не имеют твердого покрытия.

Тротуары в большинстве не организованы.

Проектируемая система улиц учитывает современное состояние улично-дорожной сети и предложения предыдущего генерального плана с некоторыми коррективами, вызванными новым планировочным решением.

Главные улицы проектируются с двухполосным движением при  ширине полосы – 3,5 м., улицы в жилой застройке  - 2-х полосные, ширина полосы 3,0 м, хозяйственные проезды и скотопрогоны -  с шириной проезжей части 4,5 м.

Предусмотренная организация системы пешеходных путей обеспечит удобные подходы к производственным объектам, объектам культурно-бытового назначения и спортивным сооружениям.

6.6.Водоснабжение, канализация, санитарная очистка.

Источником хозяйственно-противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды водоносных горизонтов третичных и верхне-меловых отложений и поверхностные воды рек.

Существующее водоснабжение административного центра  р.п. Сура представлено системой централизованного водопровода. В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется из артезианских скважин, расположенных на улицах Центральная, Колхозная, Первомайская.  По химическому составу и бактериологическим свойствам вода пригодна для питьевых целей.

Зоны санитарной охраны I-го пояса организованы.

Задачей проекта является повышение уровня благоустройства населения, обеспечение жилых домов централизованным водоснабжением.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Норма расхода воды на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята 70 литров на 1 жителя.

Расход воды на пожаротушение определен исходя из расчета расхода воды на одновременное тушение 1-го пожара 5 л/с.

Схема водоснабжения города – хозяйственно-противопожарная с тупиковой разводкой.

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой предусматривается организация зон санитарной охраны источника водоснабжения в составе 2-х поясов.

Граница I-го пояса для подземных источников устанавливается 30 м от водозаборных сооружений (вокруг скважин), огораживается забором и защищается полосой зеленых насаждений.

Зона II-го пояса является зоной ограничения строительства, при котором возможно загрязнение водоносного горизонта.

Сети водопровода показаны на чертеже «Схема водоснабжения» в М 1:5000.

На территории поселка нет централизованной канализации. Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Организация санитарной очистки включает следующие виды работ:

- Сбор и удаление бытовых отходов.

- Обезвреживание и использование бытовых отходов.

- Утилизация и удаление производственных отходов.

- Организация транспортной базы по очистке и уборке населенных пунктов.

Норма накопления мусора в жилищно-коммунальном секторе принята: 0,9 м3/год на 1 жителя.

Годовое количество мусора составит на проектный срок 343 м3/год.

Обезвреживание мусора, сортировка и утилизация рекомендуется на усовершенствованной свалке – полигоне, разместить которую рекомендуется на юге территорий Соколовского сельсовета.

6.7. Энергоснабжение, электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов предусматривается по существующей линии напряжением 10 кв и 0,4 кв по территории населенных пунктов.

На территории муниципального образования расположены и сохраняются на проектный срок 13 трансформаторных подстанций, из которых 1 – мощностью 630 КВА, 2 подстанции – мощностью 400 КВА, и 2 – мощностью 250 КВА,  4 подстанции — мощностью 160 КВА, 4 подстанции — мощностью 100 КВА.

Внутреннее электрооборудование и молниезащита зданий и сооружений должны быть выполнены согласно типовым проектам.

На проектный срок предусмотрена дальнейшая электрификация проектируемых жилых микрорайонов .

6.8.Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилого сектора населенных пунктов проектируется индивидуальное.

Расположенная на территории школы в р.п. Сура котельная отапливает здание школы. Так же отапливаются и остальные объекты. Такая ситуация останется и на проектный срок.

Расчетная зимняя температура для проектирования отопления принята минус 29оС, для проектирования вентиляции – минус 17оС. Продолжительность отопительного периода – 206 суток.

Для отопления новой одноэтажной застройки рекомендуются АОГВ, топливо –  природный газ.

6.9.Газоснабжение.

Газопровод высокого  и среднего давления, проходит по территории муниципального образования р.п. Сура. Объем сетевого газоснабжения на 01. 01. 2011 составляет 1039207.3 м3

Сети и сооружения газоснабжения показаны на чертеже «Схема газоснабжения» М 1:5000. В связи с развитием жилищного строительства  будет необходима дальнейшая газификация р.п. Сура.

При проектировании газопровода должны учитываться следующие нормы:

- Газопровод прокладывается вне проезжей части или параллельно проектируемых коммуникаций;

- Прокладка газопровода предусматривается надземная и подземная.

- На трассе  газопровода  устанавливаются КИП, газовые колодцы с отключающей арматурой;

- При   входе и выходе из земли и пересечении автомобильных дорог газопровод прокладывается в футлярах;

- При выходе из земли на газопроводах устанавливаются изолирующие фланцы.

- Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ;

- Стальной газопровод, уложенный в землю, подлежит электрохимической защите;

- От почвенной коррозии трубопроводы должны покрываться усиленной противокоррозийной изоляцией в заводских условиях.

- От электрической корррозии предусматривается катодная защита катодной станцией типа ПСК;

- При надземной прокладке газопровод защищается от атмосферной коррозии путем грунтовкой в 2 слоя с последующим покрытием масляной краской за раза;

Подбор катодной станции осуществляется в зависимости от коррозионной активности грунта

6.10.Средства связи.

АТС,  расположенная в р.п Сура имеет емкость 400 номеров. Так же в поселке имеются с/с «Билайн», с/с «Мегафон», «Интернет».

На проектный срок предусмотрена реконструкция АТС с 400 номеров, на цифровую 670 номеров.

Не смотря на то, что сотовая связь среди всех возрастов населения поселка пользуется все большей популярностью, потребность в стационарной телефонной связи в настоящее время остается актуальной.

ГЛАВА VII. Инженерная подготовка территории.

Территория р.п. Сура в основном представлена  пологими склонами с хорошо развитым овражно-балочным комплексом.

Отсутствие организованного стока поверхностных вод способствует росту существующих оврагов.

Исходя из природных условий и архитектурно-планировочных решений, для повышения уровня благоустройства и обеспечения санитарно-гигиенических требований предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Благоустройство прудов, русел водотоков;

- Организация стока поверхностных вод;

- Благоустройство заовражных территорий;

- Вертикальная планировка.

Административный центр р.п. Сура расположен на открытой местности и расположен большей своей частью вдоль реки Инза. Русло реки извилистое, берега местами обрывистые. Источником питания реки являются ливневые и талые воды. Во время паводков редкой обеспеченности затапливается небольшая часть поймы.

Укрепление берегов производится посредством посадки трав и кустарников.

Организация стока поверхностных вод осуществляется проведением работ по вертикальной планировке территории. Вертикальная планировка территории предусматривает создание нормативных уклонов по проездам и пешеходным направлениям.

Благоустройство заовраженных территорий с учетом архитектурно-планировочных решений связано с использованием их для организации зеленых зон отдыха. Для этого предусматривается: планировка склонов, частичная засыпка дна оврагов, засыпка отвержков, озеленение территории.

ГЛАВА VIII. Риски возникновения ЧС.

Муниципальное образование – рабочий поселок Сура  является административным центром и расположен в северо-западной части Никольского района Пензенской области. Общая площадь р.п. составляет 442 га. Территория рабочего поселка состоит из единого массива и расположена на территории Соколовского сельсовета.

Ближайшая железнодорожная станция расположена на территории р.п. Сура. Расстояние до административного центра района – города Никольск 45 км, до областного центра – г. Пензы 170 км

По данным штаба ГОЧС Никольского района Пензенской области на территории муниципального образования р.п. Сура:

- Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта:

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте маловероятны ( наиболее аварийные участки указаны на карте "Схема гражданской обороны и рисков возникновения ЧС. );

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории  р.п. Сура   являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие дорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

- плохая обзорность  участка дороги из-за рельефа местности

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

2. Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта:

Через территорию  рабочего поселка Сура проходит  железнодорожная ветка в составе Рузаевского отделения Самарского управления железной дороги.

Наибольшую опасность на территории железной дороги представляют пожары при разрушении (разгерметизации) ж/д цистерны. Образование взрывоопасной концентрации топливовоздушной смеси маловероятно, но при ее возникновении  радиус огневого шара при взрыве ТВС может составить до 89 м с временем существования 12 сек, скоростью распространения пламени 150 м/сек. Тепловой поток на кромке огневого шара будет составлять – 130 кВт/м2. При образовании воздушной ударной волны от подобного взрыва могут получить разрушения здания и сооружения в радиусе 120 м, радиус зоны растекания может составить 1300 м.

При авариях на ж/д транспорте с розливом АХОВ (прогнозируемая площадь зоны вероятной ЧС равна 3,9 км2) и пожарами для ликвидации их последствий могут привлекаться противопожарный и ремонтно-восстановительный поезд Рузаевского отделения Куйбышевской ж/дороги.

В целях предотвращения ЧС на ж\д транспорте необходимо:

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;

3. защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства    лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

- Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

1 риски возникновения аварий на ХОО ( из-за отсутствия на территории поселка ХОО риски возникновения аварий связанные с АХОВ маловероятны );

2 риски возникновения аварий на РОО отсутствуют, так как РОО на территории поселка нет;

3 риски возникновения аварий на БОО отсутствуют, так как БОО на территории поселка нет;

4 риски возникновения аварий на системах ЖКХ ( по данным многолетних наблюдений возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ маловероятно );

5 риски возникновения аварий на электросетях ( в границах поселка риски возникновения аварийных ситуаций на электросетях увеличиваются при сильных снегопадах и порывах ветра );

4. Риски возникновения пожаров:

1 риски возникновения техногенных пожаров маловероятны.;

2 риски возникновения природных пожаров ( Среднее количество очагов пожаров - 1; среднее количество пожаров от общего числа пожаров в Никольском районе составляет 2% . Исходя из статистики пожароопасной обстановки на территории р.п. Сура существует вероятность единичных очагов возгорания );

5. Риски возникновения ЧС природного характера:

1 рисков возникновения лавин, селей, оползней на территории поселения нет в связи с отсутствием горных массивов;

2 риски подтопления ( затопления ). По границам поселка  протекают реки Сура и Инза на небольшом удалении от населенног пункта. По многолетним наблюдениям пропуска весеннего паводка риски возникновения ЧС маловероятны. Сохраняется вероятность подтопления территорий в результате аварии на Сурском ГТС;

- риски возникновения снежных заносов ( исходя из многолетних наблюдений вероятность возникновения снежных заносов низкая ).

6. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

риски возникновения инфекционной заболеваемости людей маловероятны;

риски заболеваемости с/х животных ( исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории поселения следует низкая вероятность возникновения эпидемий ( туляремия, лептоспироз, холера ) и эпизоотий ( птичий грипп, АЧС, бруцелез, туберкулез ).

Штабом ГОЧС Никольского района Пензенской области проводятся профилактические мероприятия по предотвращению ЧС на территории р.п. Сура, а также разработан план действий по ликвидации возникших ЧС различного характера из перечисленных выше.

ГЛАВА IX. Инженерно–технические мероприятия гражданской обороны.

Территория р.п. Сура  по данным штаба ГОЧС попадает в зону  радиоактивного заражения (по территории административного центра проходит куйбышевская железная дорога).

В настоящее время население сельсовета составляет 2125 человек.

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное время и военное время для защиты населения от оружия массового поражения.

В населенном пункте главную опасность будет представлять радиоактивное заражение как результат ядерного взрыва, а  также применение противником отравляющих и биологических веществ.

Источником радиоактивного заражения местности является:

- выпадение на поверхность земли радиоактивных продуктов деления ядерного заряда, излучающих бета- и гамма-лучи;

- выпадение радиоактивных веществ части непрореагированного ядерного заряда, альфа-бетта и гамма-лучи;

- радиация, наведенная нейтронами в грунте, в результате чего часть элементов грунта становится радиоактивной.

Основными источниками радиоактивного заражения местности являются радиоактивные вещества, выпавшие из облака взрыва.

Радиоактивное заражение местности имеет ряд особенностей, отличающих его от других поражений факторов ядерного взрыва:

- обширная площадь поражения;

- длительность действия заражения (особенно при наземных взрывах), которое может длиться неделями и даже месяцами;

- трудность обнаружения радиоактивных веществ, т.к. последние не имеют цвета, запаха и других внешних признаков.

Наряду с этим, характерной особенностью радиоактивного заражения является спад уровня радиации с течением времени за счет непрерывного распада радиоактивных веществ.

Ниже приведена таблица, характеризующая изменение уровня радиации после ядерного взрыва.

| Время после взрыва | 1 час | 2 часа | 3 часа | 7 часов | 2 суток | 2 недели | 3,5 месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень радиации в % | 100 | 43 | 25 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 |

Радиоактивное заражение местности характеризуется уровнем радиации, который измеряется количеством рентгеном в час (Р/ч).

Уровень радиации показывает дозу, которую получит человек или животное на зараженной местности за 1 час.

Однократная доза облучения в течении четырех суток до 50 рентген, как и систематическое облучение до 100 рентген за 10 дней, не вызывает поражений организма. Однако однократное облучение дозой свыше 100 рентген может привести к заболеванию лучевой болезнью. Поэтому для защиты населения и животных от радиоактивного заражения необходимо устройство противорадиационных укрытий (ПРУ).

Под укрытия рекомендуется приспосабливать подвалы зданий, подполья домов, отдельностоящие погреба, овощехранилища, а также цокольные и первые этажи жилых и производственных зданий.

Надежность защиты характеризуется коэффициентом ослабления радиации и зависит от вида укрытия и его оборудования.

Защитой от приникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие гамма-лучи и нейтроны. Установлено, что толщина слоя половинного ослабления гамма-излучения радиоактивных осадков для различных материалов будет следующей:

| материалы | Объемная масса в г/см.кв. | Толщина слоя половинного ослабления радиации в см |
| --- | --- | --- |
| сталь | 7,8 | 1,8 |
| бетон | 2,3 | 5,6 |
| Грунт природной влажности | 1,6 | 8,4 |
| вода | 1,0 | 12,5 |
| древесина | 0,7 | 20 |

Для приспособления имеющихся зданий и сооружений под ПРУ необходимо провести следующие мероприятия.

В подвалах, подпольях, погребах и овощехранилищах заложить оконные проемы и заделать щели, усилить перекрытия дополнительными стойками и прогонами, обсыпать грунтом потолок и стены, выступающие над уровнем земли, устроить вентиляционные каналы и противопыльные фильтры из подручных материалов: ткани, песка, шлака, мха и т.д. Поэтому под противорадиационные укрытия целесообразно приспосабливать внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами и ограниченным числом проемов.

Противорадиационные укрытия должны допускать пребывание в них людей в течении 1-2 суток, для чего необходимо создать запас воды и продуктов питания. Помещения, предназначенные для ПРУ, должны приводиться в готовность для приема населения в сроки, не превышающие 12 часов.

Основным и наиболее надежным способом защиты животных является укрытие их в оборудованных (герметизированных) помещениях или специальных защитных сооружениях.

Приспособленные для защиты животных специальные помещения деревянного типа уменьшают степень облучения в среднем в 2-3 раза, а каменные и железобетонные в 10 раз.

Герметизация помещения заключается в промазывании потолка глиняным, известковым или цементным растворами и засыпкой его сверху слоем песка или шлака. Этими же растворами замазывают щели в стенах, потолках, оконных рамах, дверях. Большие щели следует предварительно проконопатить паклей, мхом или тряпками. Для повышения защитных свойств деревянных стен помещений снаружи их делают грунтовую обсыпку на высоту окон. На окна снаружи ставят съемные щиты из досок. Двери обшивают толем. С внутренней стороны двери завешивают брезентом. Приточно-вентиляционные трубы оборудуются простейшими фильтрами из мешковины, войлока, ваты, сена.

Одновременно с герметизацией помещений должны быть проведены противопожарные мероприятия, которые состоят в расчистке чердачных помещений от возгораемых предметов и установке ящиков с песком, бочек с водой и необходимого инвентаря.

На чердаки, сеновалы и крыши должны быть установлены приставные лестницы, а на крутых крышах помещений, кроме того, делаются трапы. Для придания деревянным частям строений большей огнестойкости их белят известью или обмазывают глиной, смешанной с соломенной резкой. Ненужные деревянные изгороди вблизи помещений должны быть разобраны. На расстоянии 20-30 метров от строений оборудуют противопожарные щиты.

Вокруг стогов сена и соломы вспахивают заградительные полосы шириной 4-5 метров. Принимают меры к обеспечению пожарных средств водой, подготавливают подъездные пути к водоемам и местам забора воды.

Способы защиты кормов состоят:

- в герметизации помещений (складов, амбаров, подвалов, овощехранилищ);

- в укрытии специальными или подручными материалами;

- в применении защитной тары (упаковки) и специального транспорта для перевозки.

Герметизация складских помещений производится в период возникновения угрозы нападения и осуществляется упомянутыми выше способами.

Для предохранения зерна от осколков стекла на окна с внутренней стороны устанавливаются деревянные щиты, обитые толем. Чтобы в склад не проникли грызуны, на вентиляционных отверстиях, отдушинах, окнах, дверных проемах и лазах устанавливаются мелкие металлические сетки, а нижняя часть дверей обивается листовой сталью или железом.

Если зерно или фураж находится в поле, на току, принимаются меры к быстрейшей перевозке его на склад. Оставшуюся часть засыпают в мешки, складывают на площадке и закрывают брезентом, синтетическими пленками или многослойными бумажными полотнищами.

Зерно и фураж, находящиеся в россыпи, укрывают брезентом, полиэтиленовой пленкой или соломенными матами толщиной 20-30 см и прижимают сверху досками, жердями.

Для защиты сена и соломы используют навесы, сараи и риги. Если сено хранится в стогах, его закрывают сверху слоем соломы или мелких веток толщиной 15-20 см, брезентом, полиэтиленовой пленкой, а поверх накладывают связанные за концы жерди. Зимой в целях защиты на поверхности стога можно наморозить слой льда.

Кучи картофеля или других корнеплодов, находящихся в поле, накрывают матами из камыша, соломы или слоем в 20-30 см, которые затем засыпают землей на 20-30 см.

При перевозке кормов в кузовах машин-самосвалов их укрывают брезентом, который закрепляют с боков, а на обычных бортовых машинах брезент, кроме того, должен укладываться и на дно кузова.

Незатаренные корма перевозят в специально оборудованных фургонах, рефрижераторах, контейнерах, кузова и двери которых герметизируются. Жидкости перевозятся в цистернах или бидонах.

Все существующие артскважины, водонапорные башни, используемые для водоснабжения населенного пункта, герметизируются. Кроме того, на них должны быть приспособления, позволяющие разливать воду в передвижную тару, и артскважины с дебитом 5 л/с должны иметь устройство для забора воды пожарными машинами.

Оголовки артскважин должны располагаться в камерах ниже уровня земли с герметизацией устья скважины.

Для защиты шахтных колодцев с деревянными срубами вокруг них в диаметре 1,0-1,5 м выкапывают углубление в 50 см и вместо вынутого грунта укладывают и утрамбовывают глину, которую засыпают песком и заливают бетоном или асфальтом.

Вокруг выступающей части сруба на расстоянии 15-20 см делается опалубка из досок, между которыми набивается глина.

Крышу колодца делают из двух слоев досок с прокладкой между ними толя, брезента, полиэтиленовой пленки или листового железа. Сверху крыши дополнительно обшивают листовым железом.

Если колодец имеет ворот, то над срубом устраивают двухскатное покрытие, наглухо закрывающее оголовок.

Водозаборные колонки закрывают деревянными колпаками, обшитыми толем или железом.

Водопойные корыта для животных закрывают плотными крышками, а при отсутствии их после каждого водопоя корыта переворачивают вверх дном.

Противорадиационные укрытия проектируются: из основным помещений для размещения укрываемых, санитарного узла, вентиляционной камеры и помещения для хранения загрязненной одежды.

Принимая во внимание, что в р.п. Сура нет канализации, предусматриваются помещения для выноса тары под фекалы и отбросы.

Норма площади пола основным помещений принимается равной 0,5 м.кв. на одного укрываемого.

Площадь помещения для хранения загрязненной и уличной одежды принято равной  0,07 м. кв. на одного укрываемого.

Площадь помещений для выносной тары фекалий и отбросов принята равной 0,02 м.кв. на одного человека.

Противорадиационные укрытия предусматриваются на первых этажах здания школы и СДК. Необходимо разработать мероприятия по устройству ПРУ на первых этажах указанных зданий в соответствии с действующими нормами и требованиями.

Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 20% общего количества мест в укрытии.

Место для сидения принимается размером 0,45х0,45х0,45 м. Места для лежания оборудуются в один или два яруса, в зависимости от высоты помещения. Первый ярус устраивается на высоте 0,9-1,1 м по вертикали; второй на расстоянии 0,8 м от первого. Расстояние от места для лежания до низа перекрытия должно быть не менее 0,65 м. Размеры одного места для лежания следует принимать 0,55х1,8 м.

Наружные ограждающие конструкции должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия гамма-излучения и возможных слабых разрушений – от воздействия ударной волны. В этой связи стены и перекрытия здания и сооружения должны выдерживать давление 0,5 кг/см.кв. и обеспечивать необходимую краткость ослабления радиоактивного заражения.

Для защиты ходов в противорадиационные укрытия, расположенных на первом этаже зданий, необходимо устраивать пристенные экраны из камня, кирпича, земленосных мешков с грунтом на высоту не ниже 1,7 м от отметки пола. Вес 1 м. куб. экрана должен быть не менее веса 1 м. куб. наружной стены укрытия.

Размеры и количество входов в противорадиационные укрытия должны удовлетворять требованиям нормативных документов, предъявляемых к этим помещениям. При этом ширину входов следует принимать из расчета не менее 0,6 м на 100 чел.

Штаб ГО предусматривается в административном здании.

Для соблюдения требований светомаскировки в границах поселка предусматриваются мероприятия по озеленению:

1. Озеленение проезжей части дорог, улиц и проездов 2-рядной посадкой деревьев с обеих сторон проезжей части.

- Озеленению подлежат все дворовые участки жилых домов, на территории производственных секторов предусматривается озеленение по периметру.

ГЛАВА IХ. Технико–экономические показатели.

| № п/пНаименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах поселения | га | 442 | 450 |
| 2НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1Общая численность постоянного населения | чел. | 2217 |  |
|  | % роста от существующей численности постоянного населения | 5 |  |
| 2.2Плотность населения | чел. на га |  |  |
| 2.3Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1население младше трудоспособного возраста | чел. | 482 |  |
|  | % | 21,8 |  |
| 2.3.2население в трудоспособном возрасте | чел. | 1148 | 900 |
|  | % | 58,7 |  |
| 2.3.3население старше трудоспособного возраста | чел. | 657 | 687 |
|  | % |  |  |
| 3ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 23,3 |  |
| 3.2Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 52,1 |  |
|  | кол-во домов | 923 |  |
| в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  | - |  |
| 3.2.11-этажные муниципальные | Sобщ., м2 | - |  |
|  | кол-во домов | 50 | 50 |
|  | % от общ. объема жилищного фонда | - |  |
| 3.2.21-этажные индивидуальные | Sобщ., м2 | - |  |
|  | кол-во домов | 873 |  |
|  | % от общ. объема жилищного фонда | - |  |
| 4ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 04.01.09Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 400 | 400 |
| 4.2Объекты здравоохранения | объект | 1 | 1 |
| 4.3Объекты социального обеспечения | объект | - |  |
| 4.4Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | - |  |
| 4.5Объекты культурно-досугового назначения | объект | 200 | 200 |
| 4.6Объекты торгового назначения | кв.м. площади | 978,3 | 1000 |
| 4.7Объекты общественного питания | пос. мест | 15 | 20 |
| 4.8Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.9Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |
| 4.10Объекты бытового обслуживания | объект | 1 | 1 |
| 4.11Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 4.12Объекты специального назначения | объект |  |  |
| 5ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в черте населенных пунктов - автобус | км | 5 | 5 |
| 5.2Протяженность основных улиц и проездов в черте населенных пунктов |  | - |  |
| -всего | км | - |  |
| в том числе: |  | - |  |
| - главных улиц | км | - |  |
| - основных улиц в жилой застройке | км | - |  |
| 5.3Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - |  |
| 5.4Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - |  |
| 5.5Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - |  |
| 6ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И-БЛАГОУСТ РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  | - |  |
| 6.1Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1Водопотребление |  | - |  |
| - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,286 | 0,286 |
| в том числе: |  | - |  |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,213 | 0,213 |
| - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,073 | 0,073 |
| 6.1.2Вторичное использование воды | % | - |  |
| 6.1.3Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,56 | 0,56 |
| в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - |  |
| 6.1.4Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 210 | 210 |
| в том числе |  | - |  |
| -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - |  |
| 6.1.5Протяженность сетей | км | -- |  |
| 6.2Канализация |  | Отсут. | Отсут. |
| 6.2.1Общее поступление сточных вод |  | - |  |
| - всего | тыс. куб. м./в сутки | - |  |
| в том числе: |  | - |  |
| - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - |  |
| - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - |  |
| 6.2.2Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | Отсут. | Отсут. |
| 6.2.3Протяженность сетей | км | - |  |
| 6.3Электроснабжение |  | Нет данных |  |
| 6.3.1Потребность в электроэнергии |  | - |  |
| - всего | млн. кВт. ч./в год | - |  |
| в том числе: |  | - |  |
| - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - |  |
| - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - |  |
| 6.3.2Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 950 |
| в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - |  |
| 6.4Теплоснабжение |  | - |  |
| 6.4.1Потребление тепла -всего | Гкал/год | - |  |
| в том числе: |  | - |  |
| -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - |  |
| -на производственные нужды | Гкал/год | - |  |
| 6.4.2Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 633,6 | 633,6 |
| в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - |  |
| 6.4.3Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  |
| 6.4.4Протяженность сетей | км | -- |  |
| 6.5Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1Удельный вес газа в топливном балансе орода | % | 100 | 100 |
| 6.5.2Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - |  |
| в том числе: |  | - |  |
| - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - |  |
| - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - |  |
| 6.5.3Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - |  |
| 6.5.4Протяженность сетей | км | - |  |
| 6.6Связь |  |  |  |
| 6.6.1Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 400 | 400 |